## Slide 1: الوحدة 22 إنشاء الدوائر الكهربائية والإلكترونية واختبارها
A103000360233

## Slide 2: إنشاء الدوائر الكهربائية والإلكترونية واختبارها
في هذه الوحدة، سيدرس المتعلمون الدوائر الكهربائية والإلكترونية وكيفية عملها.
كما سيتعلمون كيفية إنشاء دوائر كهربائية وإلكترونية بأمان.
سوف يتعلمون كيفية استخدام الأدوات لإجراء القياسات والاختبارات للعثور على أعطال في الدوائر الكهربائية والإلكترونية.
A103000360233

## Slide 3: أهداف التعلم
(أ) فهم مبادئ تشغيل الدوائر الكهربائية والإلكترونية الرئيسية باستخدام ممارسات العمل الآمنة.
(ب) استخدم المكونات لإنشاء دوائر كهربائية وإلكترونية بأمان
(ج) إجراء القياسات والاختبارات للعثور على الأعطال في الدائرة الكهربائية أو الإلكترونية.
A103000360233

## Slide 4: هدف التعلم (أ)
فهم مبادئ تشغيل الدوائر الكهربائية والإلكترونية الرئيسية باستخدام ممارسات العمل الآمنة.
ممارسات العمل الآمنة
المبادئ الكهربائية والإلكترونية
الدوائر
A103000360233

## Slide 5: ممارسات العمل الآمنة (1)
قد تشكل الأنظمة الكهربائية والإلكترونية خطورة. من المهم أن يطبق المتعلمون دائمًا ممارسات العمل الآمنة.
  حيث يجب أن يكونوا قادرين على:
  تحديد المخاطر - مثل الصعق بالكهرباء والحروق والمواد الكيميائية والأدخنة.
يؤكد نموذج مخطط العمل (SoW) على أهمية بدء تدريس الوحدة بأمان في مكان العمل.
يجب أن يفهم المتعلمون ما هو الخطر والفرق بين الأخطار والمخاطر.
يجب تعليم المتعلمين ممارسات العمل الآمنة وفهم الحاجة إلى اتباع التعليمات في جميع الأوقات.
خطر
خطر كهربائي
A103000360233

## Slide 6: ممارسات العمل الآمنة (2)
  استخدم المعدات بأمان - مثل مكواة اللحام والأدوات اليدوية والأجهزة المحمولة. يجب تقييم مخاطر كل عملية ويجب على المتعلمين الامتثال الكامل لمتطلبات تقييم المخاطر.
  التحكم في المخاطر - على سبيل المثال لمنع الصعق بالكهرباء، يجب استخدام العزل وأجهزة الحماية من الأعطال وقواطع الدائرة. يجب أن يفهم المتعلمون أهمية استخدام أجهزة الحماية المناسبة.
  معدات مؤرضة غير معزولة بشكل فعال - مثل تأريض الحاويات المعدنية.
A103000360233

## Slide 7: المبادئ الكهربائية والإلكترونية (1)
يجب أن يكون المتعلمون قادرين على تطبيق المبادئ الكهربائية والإلكترونية المتعلقة بما يلي:
الوحدات الكهربائية - وحدات المعيار الدولي (SI) مثل الشحنة (كولوم، C)، التيار (الأمبير، A)، الجهد (فولت، V)، المقاومة (أوم، W)
الدوائر المتصلة بالتسلسل والتوازي والمختلطة - احسب المقاومة والتيار والجهد (فرق الجهد) وتبديد الطاقة (واط، W) في دوائر التيار المستمر (DC).
A103000360233

## Slide 8: المبادئ الكهربائية والإلكترونية (2)
معلمات التيار المتردد (AC) أحادي الطور
التردد،
الفترة الزمنية،
السعة (ذروة الجهد)
الجهد من الذروة إلى الذروة
جهد الجذر المتوسط المربع (RMS).
دورة واحدة
الطول الموجي
السعة
A103000360233

## Slide 9: الدوائر (1)
مخططات الدوائر
الرموز الرسومية
يجب أن يكون المتعلمون قادرين على التعرف على الرموز الرسومية القياسية للمكونات الكهربائية والإلكترونية الشائعة.
يجب أن يدرك المتعلمون أن هناك عددًا من المعايير الدولية. يجب عليهم استخدام المعيار الذي سيلبونه بشكل متكرر على سبيل المثال IEC60617.
تقاطع الوصلات
خلية
بطارية خلايا
أو
مقياس التيار الكهربائي
مقياس الفولتية
مصباح
A103000360233

## Slide 10: الدوائر (2)
وظيفة وتشغيل التطبيقات النموذجية.
يجب على المتعلمين فحص عدد من الدوائر الكهربائية ودائرة إلكترونية واحدة.
الدوائر المتصلة بالتسلسل والتوازي والمختلطة بالتسلسل/التوازي
الدوائر الإلكترونية
مثال
المكبر العملياتي العكسي.
A103000360233

## Slide 11: هدف التعلم (ب)
المكونات
إنشاء الدوائر
تشغيل الدائرة
استخدم المكونات لإنشاء دوائر كهربائية وإلكترونية بأمان
A103000360233

## Slide 12: المكونات (1)
يجب على المتعلمين التعرف على مجموعة من المكونات.
الخلايا والبطاريات
مكبرات الصوت والصفارات
الموصلات
المكثفات
المقاومات
محثات
موحد التيار
ترانزستور
الدوائر المتكاملة
مفاتيح التبديل
المحولات
A103000360233

## Slide 13: المكونات (2)
يجب أن يكون المتعلمون قادرين على اختيار المكونات الكهربائية والإلكترونية المناسبة:
عن طريق الحساب - على سبيل المثال استخدام الجهد والتيار وتصنيف الطاقة
من مخطط الدائرة - باستخدام الرموز الرسومية.
بصريًا - على سبيل المثال من خلال شكلها وحجمها
استخدام كود اللون - على سبيل المثال القيمة والتفاوت المسموح وتصنيف الجهد.
A103000360233

## Slide 14: إنشاء الدوائر (1)
يجب على المتعلمين اختيار الطرق المناسبة لإنشاء دوائر كهربائية ودائرة إلكترونية واحدة بأمان.
يجب أن تتاح لهم فرصة إنشاء نماذج دوائر باستخدام مجموعة متنوعة من أساليب الإنشاء.
  التوصيل القبسي
  لوح التجارب
  لوح المصفوفة
  لوحة التوصيل فيرو
  اللحام بالقصدير
  لوحة الدائرة المطبوعة (PCB)
A103000360233

## Slide 15: إنشاء الدوائر (2)
يجب على المتعلمين عرض الاستخدام الآمن للغرض الصحيح، من:
معدات الحماية الشخصية (PPE):
الأدوات اليدوية
معدات اللحام
أدوات ومعدات تصنيع لوحة الدائرة المطبوعة
A103000360233

## Slide 16: تشغيل الدائرة (1)
يجب أن يتعلم المتعلمون كيفية التحقق من دوائرهم المنشأة.
الفحص البصري
  المقارنة مع مخطط الدائرة.
  التحقق من صحة قيم المكونات.
  تحقق من وضع المكونات وتوجيهها بشكل صحيح مثل موحد التيار والمكثفات الإلكتروليتية.
A103000360233

## Slide 17: تشغيل الدائرة (2)
يجب أن يتعلم المتعلمون كيفية التحقق من دوائرهم المنشأة (تتمة).
فحوصات تشغيلية بسيطة
  نقطة اختبار الجهد
  سمات الشكل الموجي
  الكسب
A103000360233

## Slide 18: تقييم أهداف التعلم (أ) و(ب) (1)
الجزء 1 الدوائر الكهربائية
يجب على المتعلمين إنشاء دوائر تحتوي على مكونات متصلة
بالتسلسل أو
بالتوازي
أو مختلطة بالتسلسل/بالتوازي
يجب عليهم قياس التيارات والفروق المحتملة.
يعد هذا الجزء من التقييم مناسبًا لطريقة إنشاء توصيل قبسي لتسهيل إزالة الروابط لقياس التيارات.
A103000360233

## Slide 19: تقييم أهداف التعلم (أ) و(ب) (2)
الجزء 1 الدوائر الكهربائية (تتمة)
يجب على المتعلمين كتابة تقرير يتناول الدوائر الثلاث.
توفر «المعلومات الأساسية لقرارات التقييم» (EIAD) الخاصة بمواصفات الوحدة تفاصيل حول كيفية تفسير محتوى الوحدة للتقييم. على سبيل المثال، «يجب أن يتضمن التقييم مخططات الدوائر وتسويغ طرق الإنشاء المستخدمة...» (صفحة 258)
يفصل قسم المعلومات الأساسية لقرارات التقييم (EIAD) الأدلة التي يجب على المتعلمين تقديمها لتحقيق معايير التميز أو التفوق أو النجاح. وتساعد هذه المعلومات في مضاعفة محتوى الوحدة ومعايير التقييم.
A103000360233

## Slide 20: تقييم أهداف التعلم (أ) و(ب) (3)
الجزء 2 الدائرة الإلكترونية
يجب على المتعلمين إنشاء دائرة إلكترونية واحدة باستخدام طرق الإنشاء الآمنة.
توفر مواصفات الوحدة بضعة أمثلة لتحديد المستوى المناسب من التعقيد. ومن الجيد توفير بضعة بدائل لتلبية الاهتمامات المختلفة، على سبيل المثال، إنذار ينشط بالضوء أو درجة الحرارة، ومكبر عكسي.
يجب تزويد المتعلمين بما يلي:
مخطط الدائرة
مخطط (مخططات) التخطيط على سبيل المثال للوحة المصفوفة وموحد التيار للسماح للمتعلمين بتحديد طريقة الإنشاء المفضلة لديهم.
A103000360233

## Slide 21: تقييم أهداف التعلم (أ) و(ب) (4)
الجزء 2 الدائرة الإلكترونية (تتمة)
يجب على المتعلمين فحص دائرتهم التي أنشأوها وإجراء القياسات للتحقق من أنها تعمل كما هو متوقع.
لاحظ أن معايير النجاح تركز على الإنشاء الآمن للدائرة الإلكترونية بدلاً من تشغيلها.
ويجب على كل متعلم كتابة تقرير يشمل إنشاء دائرته الإلكترونية واختبارها.
يسرد موجز الواجب المعتمد الأدلة التي يجب على المتعلمين تقديمها لتلبية معايير التقييم.
يجب التحقق من الأدلة باعتبارها عمل المتعلم الفردي.
A103000360233

## Slide 22: هدف التعلم (ج)
القياس والاختبار
تقنيات اكتشاف الأعطال
إجراء القياسات والاختبارات للعثور على الأعطال في الدائرة الكهربائية أو الإلكترونية.
A103000360233

## Slide 23: القياس والاختبار (1)
تقنيات القياس والاختبار لتحديد معايير الدائرة.
يجب على المتعلمين استخدام الأدوات ومعدات الاختبار بما فيها،
  مزود الطاقة
  المقياس متعدد الأغراض
  أسلاك اختبار معزولة
  لقياس الجهد والتيار في الدوائر الكهربائية المتصلة بالتسلسل والتوازي والمختلطة. يجب عليهم استخدام النتائج لحساب المقاومة وتبديد الطاقة.
A103000360233

## Slide 24: القياس والاختبار (2)
تقنيات القياس والاختبار لتحديد معلمات الدائرة (تتمة).
يجب على المتعلمين استخدام الأدوات ومعدات الاختبار بما فيها،
  مولد الإشارة
  مرسمة الذبذبات
  المجسات
  لقياس الإشارات في الدوائر الإلكترونية. يجب عليهم استخدام النتائج لتحديد السعة والفترة الزمنية والتردد وجهد rms وكسب الجهد.
A103000360233

## Slide 25: تقنيات اكتشاف الأعطال (1)
يجب على المتعلمين استخدام تقنيات اكتشاف الأعطال في دائرة كهربائية أو إلكترونية تم إنشاؤها مسبقًا.
ويجب أن تكون الدائرة معقدة بما يكفي لتزويد المتعلمين بفرصة إجراء القياسات باستخدام مجموعة من أدوات القياس الكهربائية ومعدات الاختبار، ولكن ليست معقدة للغاية بالنسبة لمتعلمي المستوى 2.
مثال
دائرة ترانزستور ثنائية القطب تعمل بالضوء.
R2
10 كيلو واط خطي
0 فولت
9 فولت
A103000360233

## Slide 26: تقنيات اكتشاف الأعطال (2)
تنص مواصفات الوحدة على أنه يجب على المتعلمين استخدام أداتي قياس مختلفتين على الأقل.
يعتبر المقياس متعدد الأغراض المستخدم لقياس معلمتين مختلفتين (مثل الجهد والمقاومة) أداتين.
ومع ذلك، يجب على المتعلمين استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات لتلبية معايير الدرجات الأعلى.
A103000360233

## Slide 27: تقنيات اكتشاف الأعطال (3)
يجب أن تحتوي الدوائر المُنشأة مسبقًا على عطلين مفعلين على الأقل.
يمكن أن تكون الدوائر المُنشأة مسبقًا منتجات مملوكة ذات أعطال مفعلة مدمجة ونقاط اختبار من مورد تعليمي، أو لوحات دوائر مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحلية.
يفضل أن تكون المفاتيح مثبتة على لوحة الدائرة.
ويجب تضمين نقاط الاختبار للمتعلمين لإجراء القياسات.
يجب على المتعلمين تحويل عطل واحد فقط في كل مرة.
A103000360233

## Slide 28: تقنيات اكتشاف الأعطال (4)
أعطال فردية نموذجية.
دائرة كهربائية قصيرة
يمكنك إنشاء دائرة كهربائية قصيرة عن طريق لحام سلك حر من كل طرف من طرفي المقاوم إلى مفتاح تبديل أحادي القطب.
يتم إيقاف تشغيل العطل عندما يكون المفتاح دائرة مفتوحة.
يتم تشغيل العطل عندما يكون المفتاح دائرة مغلقة.
تأكد من أن العطل لا يؤدي إلى قصر دائرة مزود الطاقة.
A103000360233

## Slide 29: تقنيات اكتشاف الأعطال (5)
أعطال فردية نموذجية (تتمة).
دائرة مفتوحة
يمكنك إحداث عطل في الدائرة المفتوحة عن طريق لحام سلك حر من كل جانب من جوانب كسر المسار إلى مفتاح تبديل أحادي القطب.
يتم إيقاف تشغيل العطل عند إغلاق المفتاح.
يتم تشغيل العطل عندما يكون فتح المفتاح.
A103000360233

## Slide 30: تقنيات اكتشاف الأعطال (6)
تتبع الإشارة.
الإدخال إلى الإخراج
قارن الإشارة بقيمتها المتوقعة بدءًا من الإدخال والاتجاه نحو الإخراج حتى تصبح الإشارة مفقودة أو لا تكون القيمة الصحيحة.
الإخراج إلى الإدخال
اتبع نفس الإجراء مثل الإدخال إلى الإخراج ولكن ابدأ عند الإخراج واعمل مرة أخرى باتجاه الإدخال.
نصف منقسم
اتبع نفس الإجراء ولكن ابدأ من النقطة المتوسطة.
إذا كانت الإشارة هي القيمة الصحيحة، اعمل على الإخراج.
إذا كانت الإشارة مفقودة أو ليست القيمة الصحيحة، اعمل على الإدخال.
إدخال
إخراج
إدخال
إدخال
متوسط
إخراج
إخراج
A103000360233

## Slide 31: تقنيات اكتشاف الأعطال (7)
يجب أن يتمكن المتعلمون من الوصول إلى أدوات اكتشاف الأعطال.
المخططات الوظيفية مثل مخطط تدفق اكتشاف الأعطال.
مخططات الدوائر مع قيم الإشارة النموذجية عند نقاط الاختبار
مخططات/جداول استكشاف الأخطاء وإصلاحها
أوراق بيانات مكونات الشركة المصنعة.
اضغط على زر الاختبار
لا
قم بتغيير البطارية.
أصوات الجرس؟
نعم
إنذار مقبول
A103000360233

## Slide 32: تقنيات اكتشاف الأعطال (8)
حفظ السجلات
بطاقات الإبلاغ عن اكتشاف الأعطال
يجب على المتعلمين استخدام نماذج التقارير القياسية لتسجيل:
  تقرير العميل وتعليقاته
  التشخيص الأولي.
  خطة لتحديد العطل.
  نتائج القياسات.
  الاستنتاجات المستخلصة من النتائج واختيار الاختبارات التالية لتحديد العطل.
  العطل.
PED Ltd. نموذج تقرير الأعطال PED Ltd. |  |  | 
معرف المعدات |  | تم الإبلاغ عنها بواسطة | 
تم الإبلاغ عنها إلى |  | التاريخ | 
الأعراض الأولية |  |  | 
معدات الاختبار المستخدمة | (نعم/لا) | الرقم التسلسلي | معدات الاختبار المستخدمة | (نعم/لا) | الرقم التسلسلي
مصدر طاقة تيار مستمر |  |  | مصدر طاقة تيار متردد |  | 
مقياس متعدد الأغراض |  |  | مولد الإشارة |  | 
مرسمة الذبذبات |  |  |  |  | 
الاختبار النتيجة الاستنتاج |  |  |  |  | 
سبب العُطل |  |  |  |  | 
الإصلاح المقترح |  |  |  |  | 
توقيع |  |  |  |  | 
التاريخ |  |  |  |  | 
A103000360233

## Slide 33: تقييم هدف التعلم (ج) (1)
اكتشاف الأعطال في الدائرة الإلكترونية
يجب على المتعلمين تحديد الأعطال في الدائرة الإلكترونية التي تم إنشاؤها مسبقًا.
لن يتم وصف الدائرة. ولكن يجب أن تكون مماثلة (أو مشابهة) لإحدى الدوائر التي تمت دراستها خلال مرحلة التدريس للوحدة.
يجب أن تحتوي الدائرة على عطلين مفعلين مدمجين على الأقل.
يجب أن تكون الأعطال أعطال شائعة،
مكون الدائرة المفتوحة.
مكون الدائرة القصيرة.
A103000360233

## Slide 34: تقييم هدف التعلم (ج) (2)
اكتشاف الأعطال في الدائرة الإلكترونية (تتمة)
من المفيد تركيب الدائرة ومفاتيح الأعطال على لوحة الدائرة المطبوعة المصممة خصيصًا.
قم بتركيب لوحة الدائرة على قاعدة صلبة باستخدام أعمدة لوحة الدائرة المطبوعة (أو ما شابه) لمنع المتعلمين من تتبع الأعطال من المفاتيح. هذا أيضًا يجعل من السهل تخزين الدوائر.
مفاتيح الأعطال
إيقاف تشغيل
عطل 1
إيقاف تشغيل
تشغيل
تشغيل
عطل 2
A103000360233

## Slide 35: تقييم هدف التعلم (ج) (3)
اكتشاف الأعطال في الدائرة الإلكترونية (تتمة)
يجب على المتعلمين استخدام أدوات القياس لتسجيل القياسات المحددة بأمان.
حيث يجب عليهم استخدام أداتين مختلفتين على الأقل لتلبية معايير النجاح. يعتبر المقياس متعدد الأغراض المستخدم لقياس معلمتين مختلفتين أداتين. يجب أن تتطلب المعلمات المحددة استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات للسماح للمتعلمين بتلبية معايير الدرجات الأعلى.
لاحظ أن معيار النجاح يركز على القياس الآمن وتسجيل المعلمات المحددة. تتطلب معايير التفوق والتميز من المتعلمين تحديد الأعطال.
A103000360233

## Slide 36: تقييم هدف التعلم (ج) (4)
يجب على المتعلمين كتابة تقرير يتناول ما يلي:
اختيار أدوات القياس
طرق القياس المناسبة والآمنة.
يجب على المتعلمين تضمين صور مشروحة توضح ممارسات العمل الآمنة. على سبيل المثال، ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة عند تنفيذ المهام.
يسرد موجز الواجب المعتمد الأدلة التي يجب على المتعلمين تقديمها لتلبية معايير التقييم. يجب التحقق من الأدلة باعتبارها عمل المتعلم الفردي.
A103000360233