## Slide 1: الوحدة 1 مبادئ الميكانيكا
A103000399199

## Slide 2: مبادئ الميكانيكا
تهدف هذه الوحدة إلى تنمية معرفتك وفهمك العلمي الرياضي والفيزيائي لتمكينك من حل المسائل الهندسية المحددة.
ستتعرف على الطرق الرياضية الجبرية والمثلثية المطلوبة لحل المسائل الهندسية وستقوم بتطبيقها.
كما ستتعرف على مبادئ العلوم الفيزيائية لحل مسائل أنظمة هندسة الاستاتيكا والديناميكا والموائع وستقوم بتطبيقها.
A103000399199

## Slide 3: أهداف التعلم
(أ) دراسة كيفية استخدام الطرق الرياضية الجبرية والمثلثية لحل المسائل الهندسية
(ب) دراسة كيفية استخدام أنظمة هندسة الاستاتيكا لحل المسائل الهندسية
(ج) دراسة كيفية استخدام أنظمة هندسة الديناميكا لحل المسائل الهندسية
(د) دراسة كيفية استخدام أنظمة هندسة الموائع لحل المسائل الهندسية
A103000399199
Notes: .

## Slide 4: هدف التعلم (أ)
الطرق الجبرية
الطرق المثلثية
دراسة كيفية استخدام الطرق الرياضية الجبرية والمثلثية لحل المسائل الهندسية
A103000399199

## Slide 5
تنتج المعادلة الخطية دائمًا رسمًا بيانيًا بخط مستقيم.
وتتخذ الشكل y=mx+c
حيث إن:
  m هو انحدار (التدرج) للخط
  x هو المتغير
  c هو التقاطع على المحور الرأسي (y)
الطرق الجبرية
المعادلات الخطية والرسوم البيانية ذات الخطوط المستقيمة
محور y
الانحدار
محور x
A103000399199

## Slide 6
مربع الوتر (أطول ضلع) بمثلث قائم الزاوية يساوي مربع الضلعين الآخرين.
الطرق الجبرية
نظرية فيثاغورس
A103000399199

## Slide 7
تسمى المساحة الإجمالية لأوجه الكائن مساحة السطح.
حجم الكائن هو مقدار المساحة التي يشغلها الكائن
الطرق الجبرية
المساحة ومساحة السطح والحجم
الشكل | المساحة | مساحة السطح | الحجم
مربع/مكعب |  |  | 
مستطيل/متوازي مستطيلات |  |  | 
دائرة/أسطوانة |  |  | 
مثلث/ موشور مثلثي |  |  | )l
جسم كروي |  |  | 
مخروط |  |  | 
الشكل | المساحة | مساحة السطح | الحجم
مربع/مكعب |  |  | 
مستطيل/متوازي مستطيلات |  |  | 
دائرة/أسطوانة |  |  | 
مثلث/ موشور مثلثي |  |  | 
جسم كروي |  |  | 
مخروط |  |  | 
A103000399199

## Slide 8
التحليل إلى عوامل هو عكس ضرب الأقواس.
استخراج المصطلحات الشائعة
  هنا هو العامل المشترك
  حيث إن 3 هي العامل المشترك
الاستخراج بالتجميع
الطرق الجبرية
التحليل إلى عوامل
A103000399199

## Slide 9
تحتوي الدائرة على 360 درجة أو 2π راديان (زاوية نصف قطر)
1 rad =
1 deg =
صيغة قياس الدائرة | 
طول القوس | 
المحيط | 
مساحة القطاع | 
مساحة الدائرة | 
صيغة قياس الدائرة | 
طول القوس | 
المحيط | 
مساحة القطاع | 
مساحة الدائرة | 
الطرق المثلثية
قياس الدائرة
A103000399199

## Slide 10
الطرق المثلثية
الضلع المقابل
تُسمى الزاوية المقابلة للضلع الضلع المقابل
الوتر
يُطلق على الضلع الأطول اسم الوتر
الضلع المجاور
يسمى الضلع المجاور للزاوية الضلع المجاورر
هذه هي أي زاوية غير معروفة والرمز يسمى ثيتا
ϴo
A103000399199

## Slide 11
قواعد جا وجتا - يمكن استخدامها على أي مثلث
قاعدة جا
قاعدة جتا
الطرق المثلثية
مقابل بعضها البعض
A103000399199

## Slide 12: هدف التعلم (ب)
أنظمة هندسة الاستاتيكا
مكونات محملة
دراسة كيفية استخدام أنظمة هندسة الاستاتيكا لحل المسائل الهندسية
A103000399199

## Slide 13
القوى غير المتزامنة هي القوى التي لا تعمل جميعها من خلال نفس النقطة.
القوى متحدة المستوى هي القوى التي تعمل في نفس المستوى ثنائي الأبعاد.
القوى هي كميات متجهة. لها حجم (حجم القوة) ومتجه (الخط الذي تعمل فيه القوة) واتجاه (الاتجاه على طول الخط الذي تعمل فيه القوة).
أنظمة هندسة الاستاتيكا
القوى متحدة المستوى غير المتزامنة
A103000399199

## Slide 14: أنظمة هندسة الاستاتيكا
مخطط الفراغ
رسم تخطيطي للترتيب المادي للنظام الذي يتم دراسته.
مخطط الجسم الحر
رسم تخطيطي يحتوي فقط على القوى المؤثرة على النظام.
11N
7N
A103000399199

## Slide 15: أنظمة هندسة الاستاتيكا
يمكن تحليل القوى التي تعمل في أي اتجاه إلى مكونات أفقية وعمودية.
يمكن إضافة المكونات الأفقية والعمودية لقوى متعددة لإنشاء قوة أفقية وعمودية واحدة شاملة.
تحليل القوى
F
Fv
Fh
A103000399199

## Slide 16
الأحمال المركزة
الأحمال الموزعة المنتظمة (UDL)
أنظمة هندسة الاستاتيكا
الكمرات بسيطة الارتكاز
أحمال موزعة منتظمة
رد فعل أيمن
رد فعل أيسر
رد فعل أيمن
رد فعل أيسر
أحمال مركزة
A103000399199

## Slide 17
الإجهاد هو مقياس لتوزيع الأحمال داخل المادة.
الانفعال يزيد من تشوه الجسم الذي يتعرض للتحميل.
الأحمال المباشرة هي القوى التي تميل إلى تفكيك المواد أو ضغطها.
أحمال القص هي القوى التي تمر عبر المادة وتقطعها.
مكونات محملة
الإجهاد والانفعال والقص
التشغيل | تحميل مباشر | تحميل القص
الانفعال |  | 
الانفعال |  | 
ثوابت المرونة |  | 
التشغيل | تحميل مباشر | تحميل القص
الانفعال |  | 
الانفعال |  | 
ثوابت المرونة |  | 
A103000399199

## Slide 18
مكونات محملة
القوى المباشرة والقص
قوة القص
قوة الشد
قوة ضاغطة
شفرة المقص
A103000399199

## Slide 19
عندما يتم تحميل مادة ما، يحدث الانفعال. إذا تمت إزالة الحمل لاحقًا وعاد الانفعال إلى الصفر. يقال إنه يتصرف بمرونة.
إذا لم يعد الانفعال إلى الصفر، فقد تعرضت المادة لتشوه مرن.
معامل المرونة (E) هو مقياس لصلابة المادة عند قوعها تحت قوى مباشرة.
معامل الجساءة (G) هو مقياس لصلابة المادة عند وقوعها تحت قوى القص.
مكونات محملة
ثوابت المرونة
A103000399199

## Slide 20: هدف التعلم (ج)
المعلمات الحركية
المعلمات الديناميكية
المعلمات الزاوية
آلات الرفع
دراسة كيفية استخدام أنظمة هندسة الديناميكا لحل المسائل الهندسية
A103000399199

## Slide 21
تصف المعلمات الحركية الحركة الخطية المنتظمة لجسم ما بمرور الوقت.
المصطلحات الرئيسية
الإزاحة - مسافة الخط المستقيم بين مواضع البداية والنهاية لجسم متحرك.
السرعة - معدل تغير الإزاحة بمرور الوقت.
التسارع - معدل تغير السرعة بمرور الوقت.
الوقت - الفترة الزمنية التي يتم خلالها مراقبة حركة الجسم.
المعلمات الحركية
المعلمات والمبادئ الحركية
A103000399199

## Slide 22
يتم تحديد العلاقات بين المعلمات الحركية للإزاحة والتسارع والسرعة والوقت باستخدام مجموعة من المعادلات.
غالبًا ما يشار إليها باسم معادلات SUVAT.
معادلات SUVAT للحركة هي:
المعلمات الحركية
معادلات SUVAT
A103000399199

## Slide 23
المعلمات الديناميكية
المعلمات الديناميكية ومبادئ الحركة الخطية
المعادلات الرئيسية
المعلمة | الوصف | المعادلة
القوة | الضغط أو السحب على جسم. | 
قوة احتكاك ثابتة | قوة تقاوم الحركة الأولية للجسم. | 
قوة الاحتكاك الكينماتيكي | قوة تقاوم حركة الجسم. | 
قوة القصور | مقاومة الجسم للتغيير في حالة حركته. | 
الزخم | حاصل ضرب كتلة الجسم وسرعته. | 
الشغل المبذول | الطاقة المستخدمة عندما تحرك القوة جسمًا. | 
القدرة | معدل بذل الشغل. | 
المعلمة | الوصف | المعادلة
القوة | الضغط أو السحب على جسم. | 
قوة احتكاك ثابتة | قوة تقاوم الحركة الأولية للجسم. | 
قوة الاحتكاك الكينماتيكي | قوة تقاوم حركة الجسم. | 
قوة القصور | مقاومة الجسم للتغيير في حالة حركته. | 
الزخم | حاصل ضرب كتلة الجسم وسرعته. | 
الشغل المبذول | الطاقة المستخدمة عندما تحرك القوة جسمًا. | 
القدرة | معدل بذل الشغل. | 
A103000399199

## Slide 24
المعلمات الديناميكية
المعلمات الديناميكية ومبادئ الحركة الدورانية
المعادلات الرئيسية
المعلمة | الوصف | المعادلة/الرمز
الإزاحة الزاوية | الزاوية (نصف القطرية) التي تدور من خلالها نقطة حول مركز الدوران. | 
السرعة الزاوية | معدل تغير الإزاحة الزاوية. | 
التسارع الزاوي | معدل تغير السرعة الزاوية. | 
السرعة العرضية | السرعة الخطية لنقطة تتحرك في مسار دائري. | 
تسارع الجاذبية المركزية | التسارع الخطي الذي يعمل على جسم دوار باتجاه مركز دورانه. | 
المعلمة | الوصف | المعادلة/الرمز
الإزاحة الزاوية | الزاوية (نصف القطرية) التي تدور من خلالها نقطة حول مركز الدوران. | 
السرعة الزاوية | معدل تغير الإزاحة الزاوية. | 
التسارع الزاوي | معدل تغير السرعة الزاوية. | 
السرعة العرضية | السرعة الخطية لنقطة تتحرك في مسار دائري. | 
تسارع الجاذبية المركزية | التسارع الخطي الذي يعمل على جسم دوار باتجاه مركز دورانه. | 
A103000399199

## Slide 25
المعلمات الديناميكية
المعلمات الديناميكية ومبادئ الحركة الخطية
المعادلات الرئيسية
المعلمة | الوصف | المعادلة
قدرة لحظية | حاصل ضرب القوة والسرعة. | 
الوزن | القوة الناتجة عن مجال الجاذبية. | 
طاقة الوضع التثاقلية | طاقة الوضع الكامنة بالجسم عند رفعه إلى ارتفاع. | 
الطاقة الحركية | طاقة الجسم المتحرك. | 
الحفاظ على الزخم | يظل المقدار الإجمالي للزخم في النظام ثابتًا ما لم تؤثر عليه قوة خارجية. | 
الحفاظ على الطاقة | لا يمكن استحداث الطاقة أو تدميرها ولكن يمكن تغييرها من شكل إلى آخر. | 
المعلمة | الوصف | المعادلة
قدرة لحظية | حاصل ضرب القوة والسرعة. | 
الوزن | القوة الناتجة عن مجال الجاذبية. | 
طاقة الوضع التثاقلية | طاقة الوضع الكامنة بالجسم عند رفعه إلى ارتفاع. | 
الطاقة الحركية | طاقة الجسم المتحرك. | 
الحفاظ على الزخم | يظل المقدار الإجمالي للزخم في النظام ثابتًا ما لم تؤثر عليه قوة خارجية. | 
الحفاظ على الطاقة | لا يمكن استحداث الطاقة أو تدميرها ولكن يمكن تغييرها من شكل إلى آخر. | 
A103000399199

## Slide 26
المعلمات الديناميكية
المعلمات الديناميكية ومبادئ الحركة الدورانية
المعادلات الرئيسية
المعلمة | الوصف | المعادلة/الرمز
العزم | عزم التحول الذي يميل إلى التسبب في حركة دورانية. | 
الشغل المبذول | الشغل المبذول بواسطة عزم يتحرك عبر إزاحة زاوية. | 
القدرة | معدل تغيير الشغل المبذول. | 
عزم القصور | العزم الثاني للكتلة - تسمى أحيانًا الكتلة الزاوية. | 
الطاقة الحركية | طاقة الجسم الدوار. | 
المعلمة | الوصف | المعادلة/الرمز
العزم | عزم التحول الذي يميل إلى التسبب في حركة دورانية. | 
الشغل المبذول | الشغل المبذول بواسطة عزم يتحرك عبر إزاحة زاوية. | 
القدرة | معدل تغيير الشغل المبذول. | 
عزم القصور | العزم الثاني للكتلة - تسمى أحيانًا الكتلة الزاوية. | 
الطاقة الحركية | طاقة الجسم الدوار. | 
A103000399199

## Slide 27
تسمح آلات الرفع للقوى الصغيرة نسبيًا برفع الأشياء الثقيلة. وهي تشمل الأسطح المائلة والبكرات والرافعات المقصية التي تستخدم لرفع السيارة من أجل تغيير العجلة.
الفائدة الميكانيكية (الآلية) هي النسبة بين قوة الإخراج (تسمى الحمل) وقوة الإدخال (تسمى الجهد)
آلات الرفع
آلات الرفع والفائدة الميكانيكية
A103000399199

## Slide 28
نسبة السرعة هي النسبة بين المسافة التي قطعها الجهد والمسافة التي قطعتها الحمولة. إنها أيضًا النسبة بين السرعة التي يتحرك بها الجهد والسرعة التي يتحرك بها الحمل.
كفاءة آلة الرفع هي نسبة خرج الشغل إلى دخل الشغل.
آلات الرفع
نسبة السرعة والكفاءة
A103000399199

## Slide 29
عند سحب الحمولة إلى أعلى منحدر، يتحرك الجهد عبر مسافة، a، أثناء رفع الحمل من خلال ارتفاع عمودي، b.
آلات الرفع
أسطح مائلة
حمل = W
مجهود = E
A103000399199

## Slide 30
VR = عدد البكرات التي تدعم الحمل
أو
VR = عدد أقسام الحبل بين البكرات
وبالتالي، فإن VR لهذا النظام هو 4.
آلات الرفع
البكرات
مجهود =E
حمل = W
A103000399199

## Slide 31
تُظهر الصورة رافعة مقصية. يشتمل على برغي لولبي يتم تدويره بمقبض لتشغيل آلية المقص.
في كل دورة للبرغي، تتحرك آلية المقص الأفقي إلى الداخل بمسافة مكافئة لميل المداس (P)، مما يتسبب في تحرك آلية المقص الرأسي لأعلى بنفس المقدار من خلال زاوية (θ).
آلات الرفع
رافعات مقصية
نسبة سرعة الرافعة المقصية هي VR المجمعة لآلية المقص والبرغي.
A103000399199

## Slide 32: هدف التعلم (د) دراسة كيفية استخدام أنظمة هندسة الموائع لحل المسائل الهندسية
أنظمة الموائع
الأجسام المغمورة
A103000399199

## Slide 33
أنظمة الموائع
الضغط الهيدروستاتيكي والدفع الهيدروستاتيكي على سطح مستوٍ مغمور
الدفع الهيدروستاتيكي على سطح مغمور يساوي الضغط في مركز ضغط المائع x مساحة سطح السطح المغمور الملامس للمائع.
يكون توزيع ضغط السائل على السطح المغمور مثلثًا في الشكل ويعمل مركز ضغط المائع عند ثلثي عمق المائع من سطحه الحر.
يتم الحصول على قوة الدفع المنقولة على السطح المغمور من خلال:
توزيع ضغط المائع على سطح اللوحة
لوحة
A103000399199

## Slide 34
أنظمة الموائع
تدفق الموائع في أنبوب مستدق تدريجيًا
إذا كان مائع غير قابل للضغط يتدفق عبر أنبوب مستقيم في وقت معين، فيجب أن تكون سرعة وكثافة المائع عند النقطتين 1 و2 متساوية لأن مساحة المقطع العرضي للأنبوب ثابتة. وبالتالي، يجب أن يكون معدل تدفق الكتلة للمائع عند النقطتين 1 و2 متطابقًا أيضًا.
وبالتالي فإن:
إذا كان المائع يتدفق الآن عبر أنبوب مستدق، فإن كثافة المائع تظل ثابتة بينما تختلف المنطقة والسرعة عند المدخل والمخرج. ومع ذلك، يجب أن يظل معدل تدفق الكتلة ثابتًا أيضًا - ما يدخل يجب أن يخرج.
باستخدام معادلة تدفق الكتلة، يمكن حساب التغييرات في قيم المتغيرات.
نقطة 1
نقطة 2
اتجاه تدفق السوائل
A103000399199

## Slide 35
وزن المائع الذي يزيحه الجسم المغمور جزئيًا أو كليًا في مائع يساوي قوة الدفع (القوة الصاعدة) التي ينقلها المائع إلى الجسم.
الأجسام المغمورة
مبدأ أرخميدس
وبالتالي،
مبدأ
أرخميدس
قوة الطفو 2 كجم
2 كجم
7 كجم
7 كجم
A103000399199

## Slide 36
فكر في كتلة من الخشب طولها 2.0 متر وعرضها 0.4 متر وسمكها 0.3 متر في مياه البحر التي تبلغ كثافتها 1020 كجم/م3. يقع 0.15 متر من الكتلة تحت سطح الماء. احسب كثافة الخشب.
0.24m3
0.12m3
الأجسام المغمورة
تحديد الكثافة باستخدام طرق التعويم
A103000399199

## Slide 37: شكر وتقدير
الصور
تشارلز جيبسون: (الشريحة 14 -يمين، الشريحة 15، الشريحة 29، الشريحة 30، الشريحة 33، الشريحة 34)؛ شركة بيرسون إيديوكيشن ليمتد: اتش ال استوديوز (الشريحة 5، الشريحة 10، الشريحة 11، الشريحة 16-اليسار، الشريحة 16-يمين والشريحة 18)، أكسفورد ديزاينرز الاستراتورز ليمتد (الشريحة 14-اليسار)؛ شوترستوك: كلاوديو ديفيزيا (الشريحة 6)، ويناي تيبسوتينون (الشريحة 31)، أوزانت (الشريحة 35).
A103000399199