## Slide 1: الوحدة 5
الرياضيات لفنيي الهندسة
A103000360248

## Slide 2: الرياضيات لفنيي الهندسة
ستدرس في هذه الوحدة سبب استخدام المهندسين للرياضيات لحل التحديات التي يواجهونها على أساس يومي.
كما تُعد هذه الوحدة نقطة بداية لاكتساب المهارات الرياضية اللازمة لحل العديد من التحديات التي يواجهها المهندسون يومًا بعد يوم.
ستبدأ بدراسة الطرق الحسابية قبل الانتقال إلى التفكير في كيفية استخدام المعادلات والصيغ والقياس وعلم المثلثات لحل المسائل الهندسية.
A103000360248
Notes: A basic introduction to the unit.
Useful websites:
Country dependant.

## Slide 3: أهداف التعلم
(أ) فحص كيفية استخدام الطرق الحسابية والجبرية والرسومية لحل المسائل الهندسية
(ب) فحص كيفية استخدام القياس وحساب المثلثات لحل المسائل الهندسية.
A103000360248
Notes: An outline of the three main learning aims in the unit.

## Slide 4: هدف التعلم (أ)
(أ1)الطرق الحسابية
(أ2) الطرق الجبرية
(أ3) الطرق الرسومية
فحص كيفية استخدام الطرق الحسابية والجبرية والرسومية لحل المسائل الهندسية
A103000360248

## Slide 5
الطرق الحسابية لحل المسائل الهندسية.
تتضمن الطرق الحسابية غير الروتينية المواضيع التالية و/أو الخطوات المتعددة لإكمال الحساب:
الطرق الحسابية (1)
A103000360248

## Slide 6: Arithmetic Methods (2)
It is best to start by reviewing your knowledge and developing a further understanding of basic arithmetic methods and working with a scientific calculator.
Arithmetic methods such as:
the use of positive and negative integers. Whole numbers (integers) that can be expressed as positive (+) or negative (-).
calculating the radius (r), diameter (2r), circumference (d) of circles with the use of .
order of precedence BIDMAS – Brackets, Indices, Multiplication, Addition Subtraction.
A103000360245

## Slide 7: الطرق الحسابية (3)
لحل المسائل الهندسية، تحتاج إلى فهم:
أسبقية العمليات
مبادئ الأسبقية الحسابية من خلال توضيح وشرح قاعدة BIDMAS
BIDMAS B: الأقواس، I: المؤشرات، M: الضرب، A: الجمع، S: الطرح
تتبع قاعدة BIDMAS ترتيب اختصار BIDMAS. يجب حل التعبيرات الرياضية ذات العوامل المتعددة من اليسار إلى اليمين بترتيب قاعدة BIDMAS.
A103000360248

## Slide 8: الطرق الحسابية (4)
القوى: عدد تم ضربه في نفسه لعدد من المرات
مربع: عدد مضروب في نفسه: مثال: مربع 2 = 2 × 2 = 4
المكعب: عدد مضروب في نفسه مرتين: على سبيل المثال: مكعب 2 = 2 × 2 × 2 = 8
الأساس: عدد سيتم رفعه إلى أس
الدليل: القوة التي سيتم رفع الرقم إليها
الجذور هي عكس القوى وتُستخدم في العديد من الصيغ الهندسية
A103000360248

## Slide 9: الطرق الحسابية (5)
يمكن أن تكون الإجابات في الرياضيات أعدادًا صحيحة أو عشرية كبيرة جدًا أو صغيرة جدًا. من الأفضل دائمًا إعطاء إجابة معقولة، بدلًا من إعطاء إجابة لعشر منازل عشرية.
يمكن التعبير عنها كأعداد كبيرة وصغيرة باستخدام أس 10، ويشار إلى ذلك بالشكل القياسي.
الأرقام المهمة: هي الدقة المطلوبة للإجابة على المسألة.
الترميز الهندسي مشابه للشكل القياسي ولكن يجب أن يكون أس العشرة قابلاً للقسمة على ثلاثة. 10−9، 10−6، 10−3، 103، 106، 109. على سبيل المثال، 1 × 10 3 مم يساوي 1000 مم.
A103000360248

## Slide 10: الطرق الحسابية (6)
النسب
تُعلمك نسبة كميتين بكم واحدة منهما أكبر من الأخرى.
عندما يتم شد أحد المكونات مثل سلك فولاذي يحمل حمولة، فإننا نسمي هذا الإجهاد.
الإجهاد هو نسبة التغيير في الطول إلى الطول الأصلي.
مثال: يبلغ طول السلك الفولاذي في الأصل 1500 ملليمتر. عندما يتم تطبيق حمولة فإنه يمتد بمقدار 10 مليمترات.
الإجهاد = التغيير في الطول/الطول الأصلي
الإجهاد = 0.006
الإجهاد هو نسبة دون أبعاد.
A103000360248

## Slide 11: الطرق الحسابية (7)
النسب المئوية
النسبة المئوية هي كسر تم تحويله إلى أجزاء من المئات.
على سبيل المثال، يعطي الكسر نسبة مئوية عند ضربه في 100.
مثال: مجموعة من 200 مقاومات تحتوي على أربعين مقاومة 100 Ω. ما النسبة المئوية للمقاومات التي قيمتها 100 Ω؟
20 = 20%
A103000360248

## Slide 12: الطرق الحسابية (8)
ممارسة التقييم
تقوم الشركة بتركيب مكونين في محطتي تجميع، (أ) و (ب).
النسبة هي 6:3. حجم المجموعة هو 144.
احسب عدد المكونات التي يجب أن تستقبلها كل محطة تجميع.
ما النسبة المئوية للمجموعة التي يتم تسليمها لكل محطة تجميع؟
A103000360248

## Slide 13: الطرق الجبرية (1)
إعادة ترتيب الصيغ (المعروفة أيضًا باسم المعادلات) لتغيير الموضوع.
سوف تنظر إلى قانون أوم كمثال. سيوضح لك هذا كيفية إعادة ترتيب المعادلة لجعل V و I و R الموضوع بدورها. وهذا ما يسمى بالنقل. يمكننا بعد ذلك التعويض بالقيم في المعادلات لإيجاد حلول للمسائل الهندسية.
النقل هو معالجة المعادلة لجعل الكمية التي تطلبها موضوع المعادلة.
تتناول الصيغ الهندسية المسائل الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية.
A103000360248

## Slide 14: الطرق الجبرية (2)
نقل:
V= الجهد، I = أمبير، R = مقاومة
لجعل I الموضوع:
قسّم كلا الجانبين على R، بحيث يمكن إلغاؤها
هذا يؤدي إلى جعل I موضوع الصيغة
أو
A103000360248

## Slide 15: الطرق الجبرية (3)
النقل هو الحفاظ على توازن كل شيء.
ما تفعله في أحد طرفي المعادلة- تفعله بالجانب الآخر من المعادلة. حافظ على توازن كلا الجانبين.
ضع في اعتبارك علامة يساوي (=) كنقطة توازن.
افصل الموضوع.
اكتب المعادلة الكاملة واشطب المتغيرات
اشطب المتغيرات واحدًا تلو الآخر.
كما هو موضح في الأمثلة العملية في كتاب الطالب.
A103000360248

## Slide 16: الطرق الجبرية (4)
من المفيد تعلم كيفية إدخال الجذور والقوى والأسس والترميز الهندسي في الآلة الحاسبة العلمية الخاصة بك.
جميع الآلات الحاسبة العلمية مختلفة قليلاً، لذا استخدم كتيب التعليمات الخاص بك أو اسأل.
تدرب على حل المسائل البسيطة على الآلة الحاسبة العلمية الخاصة بك، حتى تتعرف على ميزاتها.
A103000360248

## Slide 17: الطرق الجبرية (5)
طرق جبرية روتينية
استبدال القيم في الصيغ الهندسية، الكهربائية والميكانيكية.
الكهربائية V = IR، RT = R1 + R2 + R3…، P = VI أو P = I 2 R، 𝜏 = 𝑅C، 𝑄 = 𝐶V، T = 1/f
الميكانيكية v = u + at، s = ½(u + v)t، 𝐹 = 𝑚a، W = Fs، P = Fv، PE = mgh، σ= F/A.
أشكال مختلفة من المعادلات الهندسية مثل x + 3 = 8، 6m + 11 = 25 - m، 3x = 7 (8 – 2x)، 2(x+1) = 8 وما إلى ذلك
راجع الأمثلة العملية في كتاب الطالب.
A103000360248

## Slide 18: الطرق الجبرية (6)
تستخدم الحسابات غير الروتينية خطوات متعددة لإكمال الحساب.
الحسابات المتسلسلة هي عمليات حسابية تتضمن إجراء سلسلة من العمليات على الآلة الحاسبة العلمية لإيجاد إجابة.
يجب إدخال كل جزء من الحساب المتسلسل في الآلة الحاسبة الخاصة بك في عملية واحدة كاملة إن أمكن.
راجع الأمثلة العملية في كتاب الطالب.
A103000360248

## Slide 19: الطرق الجبرية (7)
ممارسة التقييم
النقل لإيجاد التسارع (أ)
من معادلة الحركة.
V = u + at
اجعل التسارع موضوع المعادلة.
السرعة = 20 م/ث
السرعة = -20 م/ث
A103000360248

## Slide 20: الطرق الرسومية (1)
العلاقات الخطية
عندما يرتبط عنصران، من المفيد رسم رسم بياني يوضح كيفية تأثير الأشياء على بعضها أثناء تغييرها.
يمكن رؤية العلاقة بين كميتين متغيرتين من خلال رسم المتغيرات على الرسم البياني. غالبًا ما تأتي هذه البيانات من نتائج التجربة.
A103000360248

## Slide 21: الطرق الرسومية (2)
الرسوم البيانية الموجبة والسالبة.
استخراج وتفسير المعلومات من الرسوم البيانية ذات الخط المستقيم.
التدرج والمحصورة ومعادلة الخط المستقيم
في الرسم التخطيطي، يُطلق على المحور y اسم السرعة (م/ث)، ويظهر زمن (أزمنة) المحور x وطول ضلع المثلثات التغير في السرعة.
السرعة الموجبة (+ve) + 8 م/ث
السرعة السالبة (-ve) - 20 م/ث
التغيير في السرعة -12-4 = 8 م/ث
التسارع = 8/4 = 2 م/ث 2
السرعة (م/ث)
السرعة (م/ث)
التغيير في السرعة =- 20م/ث
الوقت (ثانية)
الوقت (ثانية)
التسارع = 20/5 = 4 م/ث 2
A103000360248

## Slide 22: الطرق الرسومية (3)
رسم علاقة غير خطية.
ليست كل الخطوط مستقيمة عند رسمها. بعض الخطوط منحنية وتمثل علاقة غير خطية، وهناك أشكال مختلفة من الرسوم البيانية غير الخطية: التناسب العكسي، أو قانون التربيع.
P=I 2 R غير خطية.
A103000360248

## Slide 23: الطرق الرسومية (4)
ممارسة التقييم
يتم تمثيل العلاقة بين القدرة والتيار والمقاومة بالصيغة التالية: P = I2R
ارسم الجدول أدناه وأكمل جدول النتائج هذا للقدرة في الدائرة عندما تكون المقاومة ثابتة 375 Ω.
ارسم الرسم البياني بإضافة القيم والتسميات.
التيار (أمبير) | 0 | 4 | 8 | 12
القدرة (W) |  |  |  | 
A103000360248

## Slide 24: هدف التعلم (ب)
(ب1) مساحات الأشكال العادية والمركبة والأجسام ثلاثية الأبعاد وأحجامها
(ب2) حساب المثلثات
فحص كيفية استخدام القياس وحساب المثلثات لحل المسائل الهندسية
A103000360248

## Slide 25
احسب مساحة الأشكال؛ مثل الأشكال البسيطة كالمربعات أو الدوائر، أو الأشكال المعقدة مثل الأقواس على شكل حرف L أو الشعاع I.
غالبًا ما يمكن تقسيم هذه الأشكال المعقدة إلى أشكال بسيطة وتجميع جميع الأشكال معًا.
الأشكال العادية هي أشكال مثل المستطيل والمثلث والدائرة.
مساحات الأشكال العادية والمركبة (1)
A103000360248

## Slide 26: مساحات الأشكال العادية والمركبة (2)
صيغ لحساب مساحة ومحيط الأشكال المختلفة.
احصل على نسخة من مستند صيغة بيرسون.
A103000360248

## Slide 27: مساحات الأشكال العادية والمركبة (3)
يمكن إكمال الأشكال المركبة بتقسيمها إلى أشكال بسيطة.
ستحتاج إلى حساب مساحة الدائرة الخارجية أولاً، ثم طرح مساحة الدائرة الداخلية.
سيعطيك هذا مساحة الحلقة الدائرية.
الحلقة الدائرية
A103000360248

## Slide 28: مساحات الأشكال العادية والمركبة (4)
يمكن إيجاد مساحة الأشكال ثلاثية الأبعاد باستخدام الصيغ الموجودة على مستند الصيغ المتوفرة للواجب المحدد من قِبل بيرسون.
الأشكال ثلاثية الأبعاد
A103000360248

## Slide 29: أحجام الأشكال العادية والمركبة (1)
تتضمن الطرق الروتينية حجم الأجسام الصلبة.
تشمل الأجسام الصلبة العادية المنشور المستطيل والأسطوانة والمخروط والكرة ونصف الكرة.
استخدم الصيغ الموجودة على مستند الصيغ المتوفرة للواجب المحدد من قِبل بيرسون.
A103000360248

## Slide 30: أحجام الأشكال العادية والمركبة (2)
احسب مساحة الكرة الموضَّحة في المخطط.
احسب حجم الكرة الموضَّحة في المخطط.
كروية
5 سم
A103000360248

## Slide 31: حساب المثلثات (1)
استخدم حساب المثلثات لحساب الزوايا وأطوال الأضلاع.
تُستخدم نظرية فيثاغورس لتحديد أطوال أضلاع المثلثات قائمة الزاوية.
نظرية فيثاغورس
A103000360248

## Slide 32: حساب المثلثات (2)
لحساب العلاقات داخل مثلث قائم الزاوية، استخدم دوال الجيب وجيب التمام والظل للزوايا وأطوال الأضلاع
A103000360248

## Slide 33: حساب المثلثات (3)
يمكن تقسيم المثلث غير قائم الزاوية إلى مثلثات قائمة الزاوية وحساب الأبعاد والزوايا الناقصة.
لقد رأيت العلاقات بين المماس والجيب وجيب التمام لحساب الزوايا.
تقسيم الجيب A على جيب التمام A
ينتج عنه
= tan
هذا يماثل tan A
A103000360248

## Slide 34: حساب المثلثات (4)
الأشكال المركبة - حل الأبعاد والزوايا المجهولة لمجموعة من المستطيلات والمثلثات.
يمكن إكمال الأشكال المركبة بتقسيمها إلى أشكال بسيطة. مثلثان بزاوية قائمة في هذه الحالة.
في الرسم التخطيطي، يظهر الارتفاع العمودي على أنه h = ارتفاع عمودي.
h = الارتفاع الرأسي
درجة مئوية
A103000360248

## Slide 35: حساب المثلثات (5)
احسب أطوال الأضلاع المجهولة للمثلث الموضح في المخطط.
احسب الزوايا الداخلية الناقصة للمثلث الموضح في المخطط.
5 سم
12 سم
A103000360248