## Slide 1: الوحدة 12 تقنيات تحسين الأعمال

## Slide 2: تقنيات تحسين الأعمال
ستكتشف في هذه الوحدة كيف يؤثر استخدام مبادئ 5S لتخطيط العمليات والحد من الفاقد والتنظيم الجيد لمكان العمل، في توفير الوقت والمال.

## Slide 3: أهداف التعلم
(أ) تنفيذ تقنيات تقليل الفاقد في موقع العمل الهندسي
(ب) إجراء تحسينات على تنظيم منطقة عمل هندسية باستخدام مسح منطقة العمل وفق منهجية 5S

## Slide 4: هدف التعلم (أ)
تحليل عملية الأعمال
أنواع الفاقد
فوائد تقليل الفاقد
تنفيذ تقنيات تقليل الفاقد في موقع العمل الهندسي

## Slide 5
رموز مخطط التدفق
العملية (الإجراءات)
القرار
تأخير
مستند
وسيلة الإنهاء
بيانات
الموصل

## Slide 6
مخططات التدفق
العملية 2
انتظر 30 ثانية
البدء
قراءة التعليمات
العملية 1
النهاية

## Slide 7
قطع قضيب فولاذي حسب الحجم
ضع هذه الخطوات بالترتيب الصحيح:
إعادة القضيب غير المستخدم إلى مخزن المواد
إحضار مبرد من مخزن الأدوات
إعادة الأدوات إلى مخزن الأدوات
إحضار قضيب من مخزن المواد
تثبيت القضيب في مِلزمة نضدية
التأكد من الطول الصحيح لقضيب القطع
استخدام مبرد لإزالة أي نتوءات من الأطراف المقطوعة
إحضار المنشار الصغير من مخزن الأدوات
إحضار مسطرة فولاذية من مخزن الأدوات
إحضار قلم تحديد من مخزن الأدوات
قطع القضيب
قياس طول القضيب
تحديد مكان قطع القضيب باستخدام قلم التحديد

## Slide 8: نشاط ذو قيمة مضافة
أي نشاط يضيف بالفعل قيمة إلى المنتج الذي يتم تصنيعه أو العملية التي يتم تنفيذها يسمى نشاط ذو قيمة مضافة.
في مثال قطع قضيب فولاذي حسب الطول المطلوب، فإن الخطوة التي يتم فيها قطع القضيب فعليًا هي القيمة المضافة فقط.
بينما في أغلب العمليات، يكون هناك عادةً عدد قليل جدًا من الخطوات ذات القيمة المضافة.

## Slide 9: نشاط عديم القيمة المضافة
أي نشاط لا يضيف قيمة مباشرة إلى المنتج الذي يتم تصنيعه أو العملية التي يتم تنفيذها يسمى نشاط عديم القيمة المضافة.
في مثال قطع قضيب فولاذي حسب الطول، معظم الأنشطة عديمة القيمة المضافة.
في معظم العمليات، تكون العديد من الأنشطة عديمة القيمة المضافة.
من الممكن توفير الوقت والمال من خلال إنهاء الأنشطة عديمة القيمة المضافة أو الحد منها.

## Slide 10
قطع قضيب فولاذي حسب الحجم
هذه الخطوات الآن بترتيب مناسب. تم تحديد الخطوات ذات القيمة المضافة وعديمة القيمة المضافة أيضًا:
إحضار مسطرة فولاذية من مخزن الأدوات
إحضار قلم تحديد من مخزن الأدوات
إحضار المنشار الصغير من مخزن الأدوات
إحضار مبرد من مخزن الأدوات
إحضار قضيب من مخزن المواد
قياس طول القضيب
تحديد مكان قطع القضيب باستخدام قلم التحديد
تثبيت القضيب في مِلزمة نضدية
قطع القضيب
استخدام مبرد لإزالة أي نتوءات من الأطراف المقطوعة
التأكد من الطول الصحيح لقضيب القطع
إعادة الأدوات إلى مخزن الأدوات
إعادة القضيب غير المستخدم إلى مخزن المواد

## Slide 11
قم بوضع معجون المهندس الأزرق على الدعامة
اخدش خطوطًا موازية للحواف العلوية والجانبية. يظهر موضع الثقب حيث تتقاطع الخطوط.
حدد موضع الفتحة باستخدام المثقاب المركزي الجاهز للحفر.
حدد موقع مفتاح قابض اللقم.
البدء
حدد موقع مثقاب بقطر 6.0 مم.
اضبط مثقاب بقطر 6.0 مم في المقبض.
ضع قطعة من الفولاذ في ملزمة الماكينات (مثبتة بالفعل على طاولة المثقاب العمودي)
اضبط سرعة الثقب لتتناسب مع المادة وحجم الفتحة.
حدد الخطوات ذات القيمة المضافة وعديمة القيمة المضافة واقترح كيف يمكن تقليل الخطوات عديمة القيمة المضافة في هذه العملية لثقب فتحة في دعامة معدنية:

## Slide 12
النهاية
ثبت موضع الطاولة وتحقق من أن كل شيء آمن.
احفر ثقب
حدد موقع مفتاح قابض اللقم.
حدد موقع لقمة التخويش
اضبط لقمة التخويش بحيث تتناسب مع قابض اللقم
قم بتخويش الثقب
قم بإزالة الدعامة من ملزمة الماكينات.
اضبط ارتفاع وموضع طاولة المثقاب العمودي.

## Slide 13
قم بوضع معجون المهندس الأزرق على الدعامة
اخدش خطوطًا موازية للحواف العلوية والجانبية. يظهر موضع الثقب حيث تتقاطع الخطوط.
حدد موضع الفتحة باستخدام المثقاب المركزي الجاهز للحفر.
حدد موقع مفتاح قابض اللقم.
البدء
حدد موقع مثقاب بقطر 6.0 مم.
اضبط مثقاب بقطر 6.0 مم في المقبض.
ضع قطعة من الفولاذ في ملزمة الماكينات (مثبتة بالفعل على طاولة المثقاب العمودي)
اضبط سرعة الثقب لتتناسب مع المادة وحجم الفتحة.
يمكن التخلص من أنشطة وضع العلامات باستخدام موجِّه ثقب لتثبيت الدعامة في الموضع الصحيح للثقب.
يتم ذلك مرة واحدة فقط لكل مجموعة من الدعامات ولكن يمكن تقليلها باستخدام مثقاب عمودي ذو علبة تروس سريعة التغيير.
من السهل أن تفقد مفاتيح قابض اللقم. استخدم قابض لقم دون مفتاح بدلاً من ذلك.
قم بتخزين لقم الثقب في رفوف بالقرب من المثقاب العمودي لتسهيل العثور عليها
قم بتثبيت الدعامة في موجِّه الثقب.

## Slide 14
النهاية
ثبت موضع الطاولة وتحقق من أن كل شيء آمن.
احفر ثقب
حدد موقع مفتاح قابض اللقم.
حدد موقع لقمة التخويش
اضبط لقمة التخويش بحيث تتناسب مع قابض اللقم
قم بتخويش الثقب
قم بإزالة الدعامة من ملزمة الماكينات.
اضبط ارتفاع وموضع طاولة المثقاب العمودي.
يمكن التخلص من هذه الخطوات باستخدام موجِّه ثقب يتم إعداده مرة واحدة وسيكون استخدام شيء مثل مشبك التبديل أسرع في القيام به والتراجع عن ملزمة الماكينات.
من السهل أن تفقد مفاتيح قابض اللقم. استخدم قابض لقم دون مفتاح بدلاً من ذلك.
يعد فك مشبك التبديل الموجود على موجِّه الثقب أسرع وأسهل من فك ملزمة الماكينات.
يمكن التخلص من كل هذه المراحل إذا تم استخدام أداة الحفر والتخويش المدمجة بدلاً من اثنتين مختلفتين.

## Slide 15
البدء
حدد موقع لقمة الحفر والتخويش بقطر 6.0 مم.
اضبط لقمة الحفر والتخويش بقطر 6.0 مم بحيث تناسب قابض اللقم
ثبت الدعامة بمشبك في موجِّه الثقب
اضبط سرعة الثقب لتتناسب مع المادة وحجم الفتحة.
احتفظ بها مُعلّمة بوضوح في رف بالقرب من المثقاب العمودي.
استخدام مثقابًا عموديًا مزودًا بعلبة تروس سريعة التغيير وليس سيور فيدل ثقيلة لجعل العملية أسرع.
استخدم قابض لقم دون مفتاح حتى لا تفقد مفتاح قابض اللقم.
يعني استخدام موجِّه الثقب عدم الحاجة إلى وضع العلامات وأن المشبك سريع الحركة سريع وسهل التشغيل.
قم بحفر الثقب وتخويشه
يؤدي استخدام مثقاب مدمج إلى التخلص من الحاجة إلى التبديل بين الحفر والتخويش.
قم بإزالة الدعامة من موجّه الثقب
.
سيؤدي وجود مشبك سريع الحركة على موجِّه الثقب إلى جعل الدعامة سريعة وسهلة الإزالة.
النهاية
مخطط عملية منقح مع عدد أقل من الخطوات عديمة القيمة المضافة.

## Slide 16
الأشكال الثمانية للفاقد
النقل
المخزون
الحركة
الانتظار
الإنتاج الزائد
المعالجة الزائدة
العيوب
إمكانات غير معترف بها

## Slide 17
فوائد تقليل الفاقد
تكلفة مخفضة
جودة محسنة
سلامة محسنة
ممارسات عمل محسنة
أوقات تسليم محسنة
مواد نفايات مخفضة
استخدام أفضل للموارد
زيادة رضا العملاء

## Slide 18: هدف التعلم (ب)
تنفيذ تنظيم منطقة العمل وفق منهجية 5S
فوائد تنظيم منطقة العمل وفق منهجية 5S
إجراء تحسينات على تنظيم منطقة عمل هندسية باستخدام مسح منطقة العمل وفق منهجية 5S

## Slide 19
ما هي منهجية 5S؟
5S
الفرز
الترتيب
التلميع
وضع المعايير
الاستدامة

## Slide 20
الفرز
حدد العناصر غير الضرورية وقم بإزالتها من منطقة العمل.
قم بوضع علامة أو تسمية العناصر لإظهار ما هو مطلوب وما يمكن إزالته.
استخدم نظام العلامة الحمراء لوضع علامة على العناصر للمراجعة أو التخلص منها.
ضع قواعد لتحديد العناصر التي يجب الاحتفاظ بها.
قم بإنشاء منطقة للتخزين المؤقت للعناصر المحددة من أجل مراجعتها أو التخلص منها.

## Slide 21
الترتيب
حدد مواقع تخزين الأدوات والمعدات والمواد وضع ملصقات تسمية عليها.
نظم محطات العمل لتقليل الحركة غير الضرورية.
استخدم لوحات الظل أو الترميز اللوني أو الملصقات للإشارة إلى المكان الذي يجب تخزين العناصر فيه.
حدد المسارات والممرات بوضوح لحركة آمنة وفعالة.
قم بتخزين العناصر وفقًا لوتيرة استخدامها.

## Slide 22
التلميع
افحص المعدات ونظفها.
قم بإزالة الأوساخ والغبار والحطام أو إدارتها.
قم بإنشاء جدول تنظيف منتظم لمناطق العمل.
قم بتخصيص مسؤوليات مهام التنظيف للأفراد أو الفرق.
استخدم جدولًا للصيانة الوقائية وصيانة المعدات بانتظام للحفاظ عليها في حالة عمل جيدة.

## Slide 23
وضع المعايير
قم بإنشاء وسائل مساعدة مرئية أو قوائم مرجعية أو علامات لتوجيه الموظفين في الحفاظ على المعايير.
قم بوضع معايير لنظام التخزين والتنظيم عبر جميع محطات العمل.
درب الموظفين على استخدام مبادئ وإجراءات 5S.
اكتب إجراءات التشغيل القياسية لكل منطقة عمل.

## Slide 24
الاستدامة
قم بإجراء عمليات فحص منتظمة لمكان العمل باستخدام منهجية 5S لمراقبة مناطق العمل.
شجع ثقافة التحسين المستمر ومشاركة الموظفين في عملية 5S.
وفر برامج تدريب منتظمة على منهجية 5S للموظفين الجدد والحاليين.
كافئ الأفراد أو الفرق التي تسهم في الحفاظ على مكان عمل نظيف ومنظم.

## Slide 25
قائمة مراجعة فحص مكان العمل وفق منهجية 5S | احسب عدد المشكلات المحددة في كل فئة وسجلها في الأعمدة أدناه. | 
الفرز | قبل تطبيق منهجية 5S | بعد تطبيق منهجية 5S
وجود أدوات أو معدات أو أثاث غير مستخدم في منطقة العمل |  | 
عرض شاشات أو ملصقات أو علامات أو رسائل غير مستخدمة أو قديمة في منطقة العمل |  | 
توجد عناصر في الممرات أو المسارات أو آبار السلالم أو المداخل ويمكن أن تسبب عائقًا أو مصدر خطر. |  | 
توجد أجزاء أو مكونات أو مواد أو عناصر أخرى غير مستخدمة في منطقة العمل. |  | 
توجد أخطار متعلقة بالسلامة في منطقة العمل. |  | 
قائمة مراجعة فحص مكان العمل وفق منهجية 5S

## Slide 26
قائمة مراجعة فحص مكان العمل وفق منهجية 5S | احسب عدد المشكلات المحددة في كل فئة وسجلها في الأعمدة أدناه. | 
الترتيب | قبل تطبيق منهجية 5S | بعد تطبيق منهجية 5S
مواقع التخزين للأدوات أو المعدات ليست محددة بوضوح |  | 
أدوات أو معدات ليست في مناطق تخزين مخصصة ومحددة |  | 
لا يتم وضع الأدوات أو المعدات بعيدًا فورًا بعد الاستخدام. |  | 
لا يتم تمييز المواد والمكونات برقم الجزء والكمية |  | 
لا يتم الإشارة بوضوح إلى الممرات ومناطق التخزين ومحطات العمل |  | 

## Slide 27
قائمة مراجعة فحص مكان العمل وفق منهجية 5S | احسب عدد المشكلات المحددة في كل فئة وسجلها في الأعمدة أدناه. | 
التلميع | قبل تطبيق منهجية 5S | بعد تطبيق منهجية 5S
الأرضيات والجدران والسلالم وأسطح العمل ليست نظيفة وخالية من الحطام والأوساخ والسوائل |  | 
المعدات ليست نظيفة وخالية من الحطام والأوساخ والسوائل |  | 
مواد التنظيف غير متوفرة أو لا يمكن الوصول إليها بسهولة |  | 
علامات الأرضيات واللافتات والملصقات نظيفة وسهلة الرؤية وبحالة جيدة. |  | 
توجد مشكلات أخرى تتعلق بالنظافة. |  | 

## Slide 28
قائمة مراجعة فحص مكان العمل وفق منهجية 5S | احسب عدد المشكلات المحددة في كل فئة وسجلها في الأعمدة أدناه. | 
وضع المعايير | قبل تطبيق منهجية 5S | بعد تطبيق منهجية 5S
لم يتم إنشاء قائمة مرجعية لمهام التنظيف والصيانة |  | 
لم يتم إنشاء تعليمات موحدة لجميع العمليات |  | 
لا يمكن تحديد موقع العناصر في 10 ثوانٍ |  | 

## Slide 29
قائمة مراجعة فحص مكان العمل وفق منهجية 5S | احسب عدد المشكلات المحددة في كل فئة وسجلها في الأعمدة أدناه. | 
الاستدامة | قبل تطبيق منهجية 5S | بعد تطبيق منهجية 5S
لم يتم إجراء فحوصات التنظيف والصيانة اليومية وفق منهجية 5S أو تسجيل النتائج. |  | 
لم يتم إنشاء تعليمات موحدة للعمليات الجديدة |  | 
لم يتم تدريب بعض الموظفين على مبادئ 5S |  | 

## Slide 30: فوائد تطبيق منهجية 5S
يزيد الأمان
  تقلل مساحات العمل المنظمة والخالية من الفوضى من مخاطر الحوادث والإصابات.
يقلل من حركة المشغل غير الضرورية
  تعمل مساحات العمل المبسطة والتخطيطات المنظمة على تقليل الحركة غير الضرورية مما يوفر الوقت.
يحسّن الإنتاجية
  القضاء على أوجه القصور يعني أنه يمكن إكمال العمل بسرعة أكبر.

## Slide 31: فوائد تطبيق منهجية 5S
يُحسن الجودة
  يضمن وضع معايير للعمليات وطرق العمل تحقيق مستويات ثابتة من الجودة.
يُعزز الشعور بالمسؤولية والملكية
  إشراك الموظفين في عملية 5S يجعلهم يشعرون بالملكية والفخر في مكان العمل.
يُحسن الروح المعنوية
  يوفر مكان العمل النظيف والمنظم والمعتنى به جيدًا بيئة عمل ممتعة.