## Slide 1: الوحدة 20 العلوم الكهربائية والميكانيكية للهندسة

## Slide 2: أهداف التعلم
(أ) التعرف على المسائل الهندسية التي تتضمن العلوم الكهربائية
(ب) التعرف على المسائل الهندسية التي تتضمن العلوم الميكانيكية

## Slide 3: العلوم الكهربائية والميكانيكية للهندسة
ستدرس في هذه الوحدة التالي:
المبادئ الأساسية للكهرباء والمغناطيسية
القوى الساكنة التي تؤثر على الأشياء بما في ذلك تأثيرات الحد من الاحتكاك
كيف يمكن استخدام التقنيات التحليلية والرسومية لتحليل الأجسام الديناميكية المتحركة
السوائل وقياس الضغط والهيدروستاتيك

## Slide 4: هدف التعلم (أ)
(أ1) دوائر التيار المستمر
(أ2) الدوائر الكهرومغناطيسية
التعرف على المسائل الهندسية التي تتضمن العلوم الكهربائية

## Slide 5: (أ1) دوائر التيار المستمر
دوائر التيار المستمر (DC) هي دوائر كهربائية يتدفق فيها التيار الكهربائي في اتجاه واحد حول الدائرة.
اتجاه التيار
محرك يعمل بتيار مستمر.

## Slide 6
معلمات دائرة التيار المستمر:
  الجُهد (V) - القوى المتولدة من بطارية أو أي مصدر آخر للجهد الكهربائي الذي يحرك الإلكترونات حول الدائرة. ويسمى أيضًا فرق الجهد. ويقاس بالفولت.
  القوة الدافعة الكهربائية (EMF) - القوة التي يوفرها مصدر الطاقة الذي ينتج الفلطية. وتُقاس بالفولت.
  الشحنة الكهربائية (Q) - خاصية لجسم يتعرض لقوة في مجال كهرومغناطيسي. ويتم قياسها بالكولوم (C).
(أ1) دوائر التيار المستمر

## Slide 7
معلمات دائرة التيار المستمر (تابع):
  التيار (I) - معدل تدفق الشحنة في الدائرة. ويُقاس التيار بالأمبير (A).
  المقاومة (R) - مقياس لمدى صعوبة تدفق الكهرباء عبر جسم ما. وتُقاس بالأوم (Ω).
  القدرة (P) - معدل نقل الطاقة الكهربائية بواسطة دائرة كهربائية. وتُقاس بالوات (W).
(أ1) دوائر التيار المستمر

## Slide 8: رموز الدائرة والمكونات
البطارية
المقاوم الثابت
المقاوم المتغير
مفتاح كهربائي (مُبَدْل)
مقياس التيار الكهربائي
مقياس الفلطية
مصباح
مصهر
موحد التيار
موحد تيار باعث للضوء (LED)

## Slide 9: الدوائر المتصلة بالتسلسل البسيطة
في هذه الدوائر، يتم توصيل المكونات واحدة تلو الأخرى لتشكيل حلقة.
يتدفق نفس التيار عبر جميع المكونات.
في حالة تعطل أحد المكونات، تتعطل الدائرة ولن تعمل.

## Slide 10: الدوائر المتصلة بالتوازي البسيطة
في هذه الدوائر، يتم توصيل المكونات على حلقات مختلفة من الدائرة.
يتم تقسيم تدفق التيار ومشاركته بين الحلقات.
في حالة كسر إحدى الحلقات، ستستمر الحلقات المتبقية في العمل.
تدفق التيار
240 فولت

## Slide 11: استخدم الصيغ المناسبة لحل مسائل الدوائر الكهربائية الروتينية
قيم المقاومات في الدوائر المتصلة بالتسلسل: RT = R1+R2+Rn
قيم المقاومات في الدوائر المتصلة بالتوازي:
قانون أوم هو العلاقة بين الجهد والتيار والمقاومة.
يمكنك استخدام مثلث قانون أوم لتحديد إصدار قانون أوم الذي تحتاجه للقيمة التي تحتاج إلى حسابها

## Slide 12: التيار في الدوائر المتصلة بالتسلسل وبالتوازي
الدوائر المتصلة بالتسلسل
الدوائر المتصلة بالتوازي
دائرة متصلة بالتسلسل - المقاومة الكلية
Rt = 6 + 6 = 12Ω
I = V/R = 6/12 = 0.5A
دائرة متصلة بالتوازي - المقاومة الكلية
1/Rt = 1/10 + 1/30 = 2/15
Rt = 15/2 = 7.5Ω
I = V/R = 6/7.5 = 0.8A
لحساب التيار تحتاج إلى معرفة المقاومة الكلية في الدائرة
تُستخدم هذه الطريقة أيضًا مع الدوائر المدمجة.
6Ω
6Ω
10Ω
30Ω
6 فولت
6 فولت

## Slide 13: احسب القدرة في الدوائر المتصلة بالتسلسل والمتصلة بالتوازي
توجد صيغتان يمكنك استخدامهما لحساب القدرة:
P=IV and P =I2R
مثال واحد:
V = 9V
I = 0.5A
يمكنك استخدام P = IV
P = 9 x 0.5 = 0.45W
المثال الثاني:
R = 33Ω
I = 0.5A
يمكنك استخدام P = I2R
P = 0.52 x 33 = 8.25W
حدد الصيغة لاستخدامها بناءً على القيم المعطاة لك.

## Slide 14: الدوائر المدمجة
في هذه الدوائر، يتم توصيل المكونات بالتسلسل وبالتوازي.
يتدفق نفس التيار عبر المكونات المتصلة بالتسلسل ولكن يتم تقسيمه ومشاركته بين الحلقات.

## Slide 15: الدوائر المدمجة
المقاومة:
الفروع الموازية:
1/Rt = 1/10 + 1/20 + 1/30 = 11/60
Rt = 60/11 = 0.18Ω
المقاومة الكلية = 10 + 0.18 = 10.18Ω
التيار الكلي = V/R = 9/10.18 = 0.88A
القدرة الكلية = IV = 0.88 x 9 = 7.92W
9 فولت

## Slide 16
معلمات الدائرة الكهرومغناطيسية:
  يُطلق على تدفق الطاقة المغناطيسية اسم التدفق المغناطيسي. ويُقاس بوحدة الويبر (Wb).
  كثافة التدفق (B) - مقياس لمقدار التدفق المغناطيسي لكل مساحة وحدة. ويُقاس بوحدة تسلا (T).
(أ2) الدوائر الكهرومغناطيسية

## Slide 17
إذا تم وضع موصل يحمل تيارًا في مجال مغناطيسي، فإن القوة تؤثر على الموصل.
يمكن أن تتسبب هذه القوة في تحرك الموصل أو تدويره كما هو الحال في المحرك.
يمكن حساب قوة الموصل باستخدام المعادلة التالية F = BIL حيث إن:
  F = القوى
  B = كثافة التدفق
  I = التيار
  L = طول الموصل
استخدم الصيغ المناسبة لحل مسائل الدوائر الكهرومغناطيسية غير الروتينية:
  عزم الدوران الناتج عن عضو إنتاج بمحرك تيار مستمر بسيط (T = nBILd).
الموصلات في المجال المغناطيسي

## Slide 18: هدف التعلم (ب)
الاستاتيكا
تمثيل أنظمة الهندسة الساكنة
الديناميكا
السوائل
التعرف على المسائل الهندسية التي تتضمن العلوم الميكانيكية

## Slide 19
الاستاتيكا هي دراسة الأنظمة الميكانيكية الساكنة
تعريفات للأنظمة الساكنة:
  الكتلة (m) - كمية المادة الموجودة في الجسم. وتُقاس بالكيلوغرامات (كجم).
  التسارع بسبب الجاذبية (g) - تسارع جسم يسقط بحرية بسبب جاذبية الأرض. g=9.81ms^-2
  الوزن (W) - القوى الناتجة عن الجاذبية. الوزن = الكتلة × الجاذبية. ويُقاس الوزن بالنيوتن (N).
  القوة (F) - لا يمكن رؤية القوة، ولكن يمكنك رؤية آثارها على جسم ما. وهي إما دفع أو سحب. وتُقاس بالنيوتن (N). F=mg
(ب1) الاستاتيكا

## Slide 20
(تابع) تعريفات الأنظمة الساكنة:
  عزم القوة (M) - إذا تم تطبيق قوة على مسافة من النقطة المحورية للأجسام، فإنها تخلق تأثير الدوران. هذا التأثير يسمى عزم. ويُقاس بالنيوتن متر (Nm). M=Fxd
  الضغط (P) - القوة لكل مساحة وحدة. وبعبارة أخرى، مقدار القوة المطبقة على منطقة معينة من الجسم. ويُقاس بالباسكال (Pa). P=F/A
  الكثافة - مقدار الكتلة لكل حجم وحدة. وبمعنى آخر، مقدار المادة الموجودة في حجم معين. وتُقاس بالكيلوغرام لكل متر مكعب.
  الكثافة النسبية - النسبة بين كثافة حجم معين وحجم مرجعي.
  التوازن الساكن - لكي يظل الجسم ساكنًا، يجب أن يكون مجموع كل القوى والعزوم المؤثرة عليه مساويًا للصفر.
(ب1) الاستاتيكا

## Slide 21: (ب2) تمثيل أنظمة الهندسة الساكنة
إذا كان هناك عدد من القوى ثنائية الأبعاد تؤثر على جسم في نفس النقطة، فيُقال إنها قوى مستوية متزامنة.
القوى عبارة عن كميات متجهة لأن لها مقدارًا واتجاهًا.

## Slide 22: مخططات المتجهات لتمثيل القوى
تؤثر القوتان A و B بشكل متزامن على جسم.
ستؤدي القوى إلى تحرك الجسم في الاتجاه الموضح بالسهم الأحمر المسمى C، ويُسمى ذلك الناتج.
إذا تم رسم القوتين A و B وفق المقياس الصحيح، فسيكون مقدار القوة الناتج مساويًا لطول القوة الناتجة.
لكي يظل الجسم ساكنًا، يجب تطبيق قوة مساوية في الحجم للناتج، ولكن في الاتجاه المعاكس. وتُسمى التوازن.
يمكن استخدام المتجهات لإنتاج متوازي أضلاع للقوى

## Slide 23: مثلث القوى
تؤثر ثلاث قوى X و Y و Z بشكل متزامن على جسم أو نقطة.
إذا كانت القوى في حالة توازن، يمكنك إنشاء مثلث القوى.
يمكنك استخدام مثلث القوى لتحديد مقدار واتجاه أي قوى غير معروفة في النظام.
يمكن أن تكون هذه إما قوة الناتج أو قوة التوازن.
القوة Y
القوة X
القوة Z
القوة Z
القوة X
القوة Y

## Slide 24: الكمرات بسيطة الارتكاز
يعرض الرسم التخطيطي كمرة بسيطة الارتكاز. وهذا يعني أنها ترتكز على دعامات في كل طرف.
هناك قوتان لرد الفعل، RL و RR، وحملين مركزين 50 كيلو نيوتن و 100 كيلو نيوتن.
الكمرة في حالة توازن مما يعني أن القوى الصاعدة = القوى الهابطة
في بعض الأحيان يكون هناك حمل يتوزع بالتساوي على طول الكمرة بأكملها أو جزء منها وهذا ما يسمى بالحمل الموزع المنتظم (UDL)
RL = رد الفعل الأيسر
RR = رد الفعل الأيمن
4م
100 كيلو نيوتن
50 كيلو نيوتن
4 م
3 م
RR
11 م
RL

## Slide 25: الكمرات بسيطة الارتكاز ذات الأحمال المركزة المدمجة والأحمال الموزعة المنتظمة
ستحتاج أحيانًا إلى إكمال العمليات الحسابية باستخدام الأحمال المركزة والأحمال الموزعة المنتظمة.
لإيجاد قوى رد الفعل تحتاج إلى استخدام مبدأ العزوم.
إذا كانت الكمرة في حالة توازن، فإن العزم في اتجاه عقارب الساعة وعكس اتجاه عقارب الساعة سيكون متساويًا.
سيساوي مجموع قوى رد الفعل أيضًا مجموع الأحمال.
تمرين تقييمي: احسب قوى رد الفعل للكمرة.
20 كيلو نيوتن
5 كيلو نيوتن/م
2.5 متر
3 متر
1 متر
10 كيلو نيوتن

## Slide 26
الديناميكا هي دراسة الأنظمة الميكانيكية المتحركة
تعريفات للأنظمة الديناميكية:
  الإزاحة - كمية متجهة تشير إلى مدى تغيير موضع الجسم بالنسبة إلى نقطة ثابتة.
  المسافة - كمية قياسية تشير إلى المسافة الإجمالية التي يقطعها جسم بغض النظر عن الاتجاه
  السرعة - كمية غير متجهة، أي ليس لديها اتجاه. وهي المعدل الذي تتغير به المسافة. وتُقاس بالمتر في الثانية.
  السرعة الاتجاهية (v) - كمية متجهة لأنها تحتوي على كل من الحجم والاتجاه. وهي المعدل الذي تتغير به الإزاحة وتُقاس بالمتر في الثانية.
  التسارع (a) - المعدل الذي تتغير به السرعة الاتجاهية للجسم. إذا كان معدل التغيير موجبًا، فإنه يسمى التسارع، ولكن إذا كان سالبًا، فإنه يسمى التباطؤ. ويُقاس التسارع والتباطؤ بالمتر في الثانية لكل ثانية.
  التسارع هو عندما يتسارع الجسم، والتباطؤ هو عندما يتباطأ الجسم.
(ب3) الديناميكا

## Slide 27
(تابع) تعريفات الأنظمة الديناميكية:
  الشغل المبذول (W) - تنتقل الطاقة عندما يتحرك جسم بفعل قوة. وهذا النقل للطاقة يسمى الشغل المبذول. وهو يساوي القوة مضروبة في المسافة المقطوعة.
  طاقة الوضع - أي جسم على ارتفاع فوق سطح الأرض يحتوي على طاقة مخزنة فيه (طاقة وضع). وترتبط كمية طاقة الوضع المخزنة بالارتفاع فوق سطح الجسم. وتُقاس بالجول (J).
  الطاقة الحركية - أي جسم متحرك لديه طاقة حركية. وتتناسب كمية الطاقة الحركية للجسم مع مربع سرعته. وتُقاس بالجول (J).
  القدرة (P) - معدل نقل الطاقة. وتساوي القدرة الشغل المبذول مقسومًا على الوقت. وتُقاس بالوات (W).
  معامل الحد من الاحتكاك (μ = F/R) - يمثل معامل الحد من الاحتكاك العلاقة بين قوة الاحتكاك القصوى (F) وقوة رد الفعل العادية (R) لجسم على وشك التحرك
(ب3) الديناميكا

## Slide 28: الرسوم البيانية لتمثيل الأنظمة الديناميكية
رسم بياني للمسافة - الوقت
رسم بياني للإزاحة - الوقت
يمكن حساب متوسط السرعة الاتجاهية باستخدام التغيير في الإزاحة مقسومًا على الوقت المستغرق.
انحدار الخط يمثل السرعة الاتجاهية.
الانحدار الموجب يبتعد عن نقطة البداية.
الانحدار السالب يتجه نحو نقطة البداية
يشير الخط المسطح إلى أن الجسم لم يتحرك بعيدًا عن نقطة البداية.
التغيير في الإزاحة
الوقت المستغرق
الوقت (ثانية)
المسافة (م)
المسافة (م)
Aخط مستقيم مع] انحدار موجب؛ يُظهر زيادة مطردة في المسافة مع الوقت – سرعة ثابتة.
الوقت (ثانية)
B خط مسطح يوضح أن المسافة لا تتغير بمرور الوقت - ثابتة.
C خط مستقيم مع انحدار أصغر - سرعة ثابتة أبطأ.

## Slide 29: الرسوم البيانية لتمثيل الأنظمة الديناميكية
رسم بياني للسرعة الاتجاهية - الوقت
الانحدار يمثل التسارع أو التباطؤ
الانحدار الموجب يمثل التسارع والانحدار السالب يمثل التباطؤ.
تمثل المنطقة تحت الرسم البياني الزمني للسرعة المسافة المقطوعة.
السرعة الاتجاهية القصوى (ثابتة)
وقت التباطؤ
سكون
تباطؤ
الوقت (ثانية)
السرعة الاتجاهية (م/ث)

## Slide 30: معادلات الحركة
حيث إن:
s = الإزاحة
u = السرعة الاتجاهية الابتدائية
v = السرعة الاتجاهية النهائية
a = التسارع
t = الوقت
v = u+ at
v2 = u2+ 2as
s = ut ½ + at2
s = ½ (u+v) t.
يمكنك حساب السرعة الأولية والنهائية والوقت والإزاحة والتسارع اعتمادًا على المعلومات التي تعرفها.
تمرين تقييمي:
تتسارع سيارة من سرعة ابتدائية قدرها 0 م/ث إلى سرعة نهائية قدرها 8 م/ث في 10 ثوانٍ. ما هو معدل التسارع.

## Slide 31
تعريفات لأنظمة السوائل:
  الكثافة - هي كمية الكتلة لكل متر مكعب. وتُقاس الكثافة باستخدام الصيغة 169.= m/V حيث m هي كتلة المادة و V هي حجمها. وتُستخدم نفس الصيغة لجميع أنواع المواد.
  الضغط الجوي - ضغط الهواء على سطح الأرض. وله قيمة تزيد قليلاً عن 100 كيلو باسكال
  ضغط المقياس - الضغط في نظام مطروحًا منه الضغط الجوي.
  الضغط المطلق - الضغط الذي يتم قياسه بالنسبة للضغط في الفراغ (ضغط الصفر المطلق).
  وحدات الضغط - يُقاس الضغط بالباسكال (Pa).
السوائل

## Slide 32: الضغط في السائل
يعمل الضغط في السائل بالتساوي في جميع الاتجاهات.
يزداد الضغط في السائل مع زيادة المسافة تحت السطح.
يتم تحديد الضغط عند أي عمق للسوائل من خلال:
الضغط = الكثافة × الجاذبية × الارتفاع

## Slide 33: قياس الضغط باستخدام مقياس ضغط أنبوبي U
يُوضح الفرق في الارتفاع بين المستويين بالرمز "h".
تبلغ كثافة السائل الموجود في مقياس الضغط ρ.
يمكنك حساب الفرق في الضغط باستخدام الصيغة:
الضغط = ρgh
الضغط
الفراغ

## Slide 34: الضغط على عمق في سائل
مثال
يحتوي الخزان على مياه بكثافة 1000 كجم لكل متر مكعب. احسب الضغط الذي تشكله المياه على عمق 20 مترًا.
الضغط = الكثافة × الجاذبية × الارتفاع
الضغط = 1000 x 9.81 x 20
الضغط = 196200 باسكال

## Slide 35: شكر وتقدير
الصور
123RF: بيرسون إديوكيشن ليمتد: Oxford Designers & Illustrators Ltd (الشرائح 5، 8، موحد التيار، 9، 12 - الدائرة المتسلسلة والدائرة المتوازية، 28 - الرسم البياني للمسافة والوقت والرسم البياني لوقت الإزاحة و 29 - الرسم البياني للسرعة والوقت)، Pearson Education Ltd (الشريحة 8 - البطارية، المقاوم الثابت، المقاوم المتغير، المُبدل، مقياس التيار الكهربائي، الفولتميتر، المصباح، المصهر)، HL Studios (الشرائح 10 و 22 و 23 و 24)، Ken Vail Graphic Design (الشرائح 14 و 15)؛ شترستوك: infinetsoft (الشريحة 8 - موحد التيار الباعث للضوء)، zizou7 (الشرائح 11 و 12 - مثلث قانون أوم)، فؤاد أ. سعد (الشريحة 33).